## Slide 1: ACC 状态机介绍 （内部资料）

## Slide 2
ALOD_MODE (ACC状态) | 状态说明
Override | 当驾驶员主动踩油门踏板加速，进入Override并允许驾驶员接管。
Stand-active | ACC控制自车跟停前车时，在自车静止的前三秒以内处于Stand-active，该状态下ACC能在前车驶离时自动跳转至ActiveControl跟随前车起步。该状态下ESC应使车辆保持静止状态。
Stand-wait | Stand-active状态下持续3秒后跳转至Stand-wait.该状态下需驾驶员确认(点油门/Res+)才能进入ActiveControl。 另，驾驶员能在踩刹车且车辆静止的前提下通过按Res+从Standby进入StandWait。 该状态下ESC应使车辆保持静止状态。
Temporary Failure | ACC发生临时故障。此状态下车辆完全由驾驶员控制。
Permanent Failure | ACC发生永久故障。此状态下车辆完全由驾驶员控制。
ACC状态介绍及跳转框图
ALOD_MODE (ACC状态) | 状态说明
OFF | ACC关闭状态，此时ACC图标不显示，且其他相关信号都发默认值。此状态下车辆完全由驾驶员控制。
Passive | ACC已由驾驶员开启，但有抑制条件(如安全带车门)满足，驾驶员无法激活ACC。此状态下车辆完全由驾驶员控制。(Passive和Standby状态在仪表盘显示和执行器响应方面完全相同，目前平台没有Passive只有Standby状态)
Stand-By | 待机状态，ACC已由驾驶员开启，且在该状态下驾驶员随时可通过按键激活ACC。此状态下车辆完全由驾驶员控制。
ActiveControl | 激活状态，ACC正进行纵向控制跟随前方车辆或巡航控制。
BOM(BrakeOnlyMode) | 当ACC先前处于ActiveControl，如果某些退出条件满足且ACC正在制动过程中，为保证安全，BOM将承接于Active状态，将减速度执行下去，直至退出BOM状态至Passive或Standby状态.
1
2,3
2,3
4
5
6
7
8,13,15,20,23
26
9,14,16,21,24
10
11
12
17
18
19
22
25
27

## Slide 3
序号 | 切换前 | 切换后 | 切换条件
1 | Intial | OFF | 初始化完成
2 | OFF/Passive/StandBy/Active/BOM/Stand-Wait/Stand-Active | Permanent Failure | 满足可逆故障，DTC列表
3 | OFF/Passive/StandBy/Active/BOM/Stand-Wait/Stand-Active | Temporary Failure | 满足不可逆故障，DTC列表
4 | OFF | StandBy | ACC主开关短按AND 无临时/永久故障
5 | StandBy | OFF | ACC主开关短按OR LIM主开关短按
6 | StandBy | Active | 驾驶员按SET/-或RES/+键AND 立即解除条件为假AND 软解除条件为假
7 | StandBy | Stand-Wait | 驾驶员按SET/-或RES/+键AND 立即解除条件为假AND 软解除条件为假AND 车辆制动（驾驶员踩制动踏板/AVH激活）为真
8 | Active | OFF | LIM主开关短按OR ACC主开关长按
9 | Active | StandBy | 立即解除条件为真OR 软解除条件为真且CDD未进行制动
10 | Active | Override | 驾驶员主动加速为真
11 | Active | Stand-Active | 车辆静止AND 满足停车条件
12 | Active | BOM | 软解除条件为真AND CDD进行制动
13 | BOM | OFF | LIM主开关短按OR ACC主开关长按
14 | BOM | StandBy | BOM结束条件OR 立即解除条件为真
序号 | 切换前 | 切换后 | 切换条件
15 | Stand-Active | OFF | LIM主开关短按OR ACC主开关长按
16 | Stand-Active | StandBy | 软解除条件为真OR （立即解除条件为真AND驾驶员踩制动踏板为假）
17 | Stand-Active | Override | 驾驶员主动加速为真
18 | Stand-Active | Stand-Wait | Stand-Active时间超过3s
19 | Stand-Active | Active | 驾驶员未踩制动踏板AND 不满足停车条件AND 静止状态激活（驾驶员按RES/+键或轻踩油门）
20 | Stand-Wait | OFF | LIM主开关短按OR ACC主开关长按
21 | Stand-Wait | StandBy | 软解除条件为真OR （立即解除条件为真AND驾驶员踩制动踏板为假）
22 | Stand-Wait | Stand-Active | 驾驶员未踩制动踏板AND 当前工况允许起步为假AND 静止状态激活（驾驶员按RES/+键或轻踩油门）
23 | Override | OFF | LIM主开关短按OR ACC主开关长按
24 | Override | StandBy | 立即解除条件 OR 软解除条件 OR 驾驶员主动加速超时(15min)
25 | Override | Active | 驾驶员主动加速为假
26 | Temporary Failure | OFF | 临时故障消失
27 | Temporary Failure | Permanent Failure | 满足不可逆故障
ACC状态详细跳转逻辑

## Slide 4
立即解除条件如下：
1) 驾驶员踩制动踏板
2) ESP功能开关关闭
3) EPB激活或驾驶员拉手刹
4) 车速高于解除车速上限170km/h
5) AEB功能激活
6) TCU油温过高
ACC_Mode_HMI | 图标 | 含义
0x0: OFF mode | N/A | ACC功能未开启
0x1: Passive mode 0x2: Stand-By mode |  | ACC功能开启但未激活
0x5: Override 0x7: Stand Wait |  | ACC StandActive模式/Override模式
0x3:Active-Control mode 0x4:Brake-Onlymode 0x6: Stand Active |  | ACC功能激活 且正在纵向控制
0x8: Temporary Failure 0x9: Permanent Failure |  | ACC功能故障
软解除条件如下：
1) 主驾驶员安全带未系
2) 四门两盖有开启
3) 发动机关闭（非启停关闭）
4) 变速箱进入手动模式
5) 换挡杆未在前进挡
6) TCS激活（2s）
7) VDC激活（100ms）
8) HDC激活（400ms）
9) ABS激活（300ms）
10) 主开关短按
BOM结束条件如下：
1) 驾驶员主动加速
2) 前方没有目标
3) CDD退出工作
4) 轮缸无制动力
5) 进入Brake-Only mode超时
6) 车辆停止
ACC状态与仪表盘警示灯交互关系
进入停车条件如下:(需全部满足)
1.有前车
2.自车车速小于1 m/s
3.相对距离小于4 m
4.相对速度小于k m/s