## Slide 1: ACC 状态机介绍

## Slide 2
ALOD_MODE (ACC状态) | 状态说明
Override | 当驾驶员主动踩油门踏板加速，进入Override并允许驾驶员接管。
Stand-active | ACC控制自车跟停前车时，在自车静止的前三秒以内处于Stand-active，该状态下ACC能在前车驶离时自动跳转至ActiveControl跟随前车起步。该状态下ESC应使车辆保持静止状态。
Stand-wait | Stand-active状态下持续3秒后跳转至Stand-wait.该状态下需驾驶员确认(点油门/Res+)才能进入ActiveControl。 另，驾驶员能在踩刹车且车辆静止的前提下通过按Res+从Standby进入StandWait。 该状态下ESC应使车辆保持静止状态。
Temporary Failure | ACC发生临时故障。此状态下车辆完全由驾驶员控制。
Permanent Failure | ACC发生永久故障。此状态下车辆完全由驾驶员控制。
ACC状态介绍
ALOD_MODE (ACC状态) | 状态说明
OFF | ACC关闭状态，此时ACC图标不显示，且其他相关信号都发默认值。此状态下车辆完全由驾驶员控制。
Passive | ACC已由驾驶员开启，但有抑制条件(如安全带车门)满足，驾驶员无法激活ACC。此状态下车辆完全由驾驶员控制。(Passive和Standby状态在仪表盘显示和执行器响应方面完全相同，目前平台没有Passive只有Standby状态)
Stand-By | 待机状态，ACC已由驾驶员开启，且在该状态下驾驶员随时可通过按键激活ACC。此状态下车辆完全由驾驶员控制。
ActiveControl | 激活状态，ACC正进行纵向控制跟随前方车辆或巡航控制。
BOM(BrakeOnlyMode) | 当ACC先前处于ActiveControl，如果某些退出条件满足且ACC正在制动过程中，为保证安全，BOM将承接于Active状态，将减速度执行下去，直至退出BOM状态至Passive或Standby状态.

## Slide 3
RES/SET按键激活
Cancel条件满足 OR
驾驶员取消
静止踩刹车， RES/SET按键激活
长按主按键关闭ACC
短按主按键 开/关
故障降级
故障降级
故障恢复
刹车过程中 ACC Cancel
驾驶员接管
驾驶员接管
前车驶离
跟停前车
RES/SET按键激活 OR 轻点油门
停车超过3秒
ACC状态跳转框图
永久故障

## Slide 4
ACC_Mode_HMI | 图标 | 含义
0x0: OFF mode | N/A | ACC功能未开启
0x1: Passive mode 0x2: Stand-By mode |  | ACC功能开启但未激活
0x5: Override 0x7: Stand Wait |  | ACC StandActive模式/Override模式
0x3:Active-Control mode 0x4:Brake-Onlymode 0x6: Stand Active |  | ACC功能激活 且正在纵向控制
0x8: Temporary Failure 0x9: Permanent Failure |  | ACC功能故障
ACC状态与仪表盘警示灯交互关系